Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

ПАМЯТКА

по подключению электроустановок

### В связи с подготовкой к проведению в г. Костюковичи  республиканского спортивно-культурного праздника «Вытокі. Крок да Алімпу» в целях соблюдения мер электробезопасности филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области напоминает, что в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов для подключения к электрическим сетям электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремесел и т.д. предприятиям, организациям, творческим коллективам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок объектов, задействованных в мероприятиях проведения  фестиваля - ярмарки.

2. Направить письмо – заявление на имя руководителя энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на электроснабжение с указанием места расположения объектов, планируемой точки подключения, присоединяемой мощности, времени работы. Заявления направляются в  Костюковичский район электрических сетей.

3. Проверить исправность подготовленных к подключению электроприемников (холодильников, печей СВЧ, софитов, оборудования сцен и др.), кабелей, удлинителей. Провести необходимые электрофизические измерения.

4. На каждом объекте:

- установить вводно-распределительный щиток с устройством защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА и отключающим аппаратом на вводе, а также аппаратами защиты, соответствующими номинальному току нагрузки, по количеству отходящих групп (предусмотреть жесткое крепление распределительного щитка (ЩР, ШС) к конструкциям торгового павильона, сценической площадки и т.п.);

- иметь необходимое количество испытанных и технически исправных гибких кабелей с медными жилами и двойной изоляцией, удлинителей заводского изготовления в 3-х жильном (для однофазных электроприемников) или 5-ти жильном (для трехфазных электроприемников) исполнении требуемого по нагрузке сечения с розетками (со степенью защиты не ниже IP44) по количеству подключаемых электроприемников;

- иметь приспособления для подвеса кабелей и защиты их от механических повреждений;

- при выполнении земляных работ на глубину более 0,3м при установке торговых палаток согласовать данный вид работ с персоналом Костюковичского РЭС;

- при размещении сценических площадок и торговых павильонов соблюдать требуемое расстояние от ЩР, ШС не менее 0,5м для возможности открытия дверей;

- при размещении сценических площадок и торговых павильонов в охранной зоне ВЛ, КЛ-0,4-10кВ соблюдать требования Правил охраны электрических сетей до и выше 1000В.

5. Заключить договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией (Костюковичским  РЭС).

6. Для осмотра электроустановок и определения возможности их подключения к электрическим сетям представить следующую документацию по каждому подключаемому объекту в Костюковичскую  районную энергогазинспекцию Кричевского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзор по Могилевской области:

- технические условия от энергоснабжающей организации для подключения к электрическим сетям;

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

- выписку из приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство с указанием группы по электробезопасности и даты присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности (при себе иметь удостоверение по охране труда со вкладышем для электротехнического персонала);

- протоколы электрофизических измерений электроприемников, кабелей и удлинителей;

- проект электроснабжения (однолинейную схему электроснабжения, подписанную лицом, ответственным за электрохозяйство);

- заявку на вызов инспектора для осмотра электроустановок.

Дополнительно для изучения документации и осмотра электроустановок будет организовано дежурство инспекторов по энергетическому надзору непосредственно на площадке проведения праздничных мероприятий.

При выполнении вышеперечисленных требований и отсутствии замечаний по техническому состоянию государственным инспектором по энергетическому надзору будет составлен акт осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию, при наличии которого энергоснабжающая организация произведет подключение объектов к электрическим сетям в установленном порядке.

# Костюковичская  районная энергогазинспекция Кричевского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

213640, Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 96,

факс – 8(02245) 23-610.

Начальник: Пискунов Алексей Евгеньевич, моб. тел. – (8033) 3191635, (8029)1526221.

e-mail: Kostjukovichskaya.regi@gosenergogaznadzor.by